## Slide 1: Tutoriel 4 Optimisation Topologique d’un Transformateur
Théodore Cherrière, SATIE, ENS Paris-Saclay
Thomas Gauthey, GeePs, CentraleSupélec
10/05/2023
Cnam, Paris

## Slide 2: Sommaire
Objectifs :
Découvrir en quoi consiste l’optimisation topologique
Se familiariser avec le vocabulaire et les concepts mathématiques
Implémenter une optimisation topologique simple : transformateur
A 99 line topology optimization code written in Matlab, O. Sigmund, 2001

## Slide 3: Qu’est ce que l’optimisation topologique ?
1
Optimisation : Art de minimiser un coût en respectant des contraintes
Écrit mathématiquement :
Trouver :
Fonction objectif scalaire (coût)
Variables d’optimisation
Fonctions de contrainte
fr.abcdef.wiki
3
Sous contrainte : ,

## Slide 4: Qu’est ce que l’optimisation topologique ?
1
Exemple simple
Trouver :
Sous contrainte :
Méthode 1 : On trace la fonction
Souvent bien trop long
Méthode 2 : On calcule la dérivée et on cherche ses points d’annulation.
Ne pas oublier les points extrémaux
Tout aussi long si on trace la dérivée en chaque point

## Slide 5: Qu’est ce que l’optimisation topologique ?
1
Méthode 3 : Descente de gradient
Méthode 4 : Métaheuristiques
Risque de tomber sur un optimum local
On suit la pente de la fonction, donnée par l’opposé de son gradient.
Algo. génétiques
Potentiellement très lent
Recuit simulé
Essaims particulaires
Optimum local

## Slide 6: Qu’est ce que l’optimisation topologique ?
1
Optimisation paramétrique
a
b
On veut optimiser une géométrie.
Idée 1: On part d’une géométrie initiale, et on change quelques paramètres pour en obtenir une meilleure vis-à-vis du cahier des charges donné.
Ban, B.; Stipetic, S. Absolutely Feasible Synchronous Reluctance Machine Rotor Barrier Topologies with Minimal Parametric Complexity. Machines 2022, 10, 206. https://doi.org/10.3390/machines10030206

## Slide 7: Qu’est ce que l’optimisation topologique ?
1
Inconvénient : La machine optimale est peut être inatteignable si les paramètres sont mal choisis ou peu nombreux.
Exemples de géométries inatteignables avec le jeu de paramètres
On aimerait une approche non-paramétrique.
Optimisation paramétrique
a
b
On veut optimiser une géométrie.

## Slide 8: Qu’est ce que l’optimisation topologique ?
1
Optimisation de forme
Optimisation paramétrique
H. Hong and J. Yoo, “Shape design of the surface mounted permanent magnet in a synchronous machine,” IEEE Trans. Magn., 2011
P. Gangl, S. Köthe, C. Mellak, A. Cesarano, and A. Mütze, “Multi-objective free-form shape optimization of a synchronous reluctance machine,” 2020
Idée 2: On part d’une géométrie existante, et on fait bouger ses frontières.
On veut optimiser une géométrie.

## Slide 9: Qu’est ce que l’optimisation topologique ?
1
On veut optimiser une géométrie.
Optimisation de forme
Optimisation paramétrique
H. Hong and J. Yoo, “Shape design of the surface mounted permanent magnet in a synchronous machine,” IEEE Trans. Magn., 2011
P. Gangl, S. Köthe, C. Mellak, A. Cesarano, and A. Mütze, “Multi-objective free-form shape optimization of a synchronous reluctance machine,” 2020
Idée 2: On part d’une géométrie existante, et on fait bouger ses frontières.
Stage M2 K.E. Larbi Cherif
Portion de rotor
Portion de stator

## Slide 10: Qu’est ce que l’optimisation topologique ?
1
Optimisation de forme
Optimisation paramétrique
On veut optimiser une géométrie.
Inconvénients: Il reste des formes inatteignables. Méthode sensible à la forme initiale.
Forme initiale
Formes atteignables
Forme inatteignable
On aimerait une approche qui permette de changer la topologie.

## Slide 11: Qu’est ce que l’optimisation topologique ?
1
Optimisation topologique
Optimisation de forme
Optimisation paramétrique
Deeper pulse, 2019
Gauthey et. al., ICEM 2022
Idée 3: On représente la géométrie non-plus par ses grandeurs géométriques, mais par ses propriétés matériaux.
On veut optimiser une géométrie.

## Slide 12: Qu’est ce que l’optimisation topologique ?
1
Optimisation topologique
Optimisation de forme
Optimisation paramétrique
Deeper pulse, 2019
Gauthey et. al., ICEM 2022
Idée 3: On représente la géométrie non-plus par ses grandeurs géométriques, mais par un champ de propriétés matériaux.
Cherriere et. al., ICEM 2022
Nous allons étudier en détail cette approche.
On veut optimiser une géométrie.

## Slide 13: Qu’est ce que l’optimisation topologique ?
1
Récapitulatif :
Non-paramétrique
Descente de gradient
Pas besoin d’information sur la géométrie initiale
Ensemble solutions le plus large possibles
Optimisation de forme
Optimisation paramétrique
Optimisation topologique

## Slide 14: Qu’est ce que l’optimisation topologique ?
1
Méthode à densité (SIMP)
Bendsøe, 1989 , Rozvany, Zhou, Birker, 1992
Le principe est de relier les propriétés matériaux à un champ de densité compris entre (air) et (fer), en autorisant des matériaux intermédiaires non-physiques.
On peut alors calculer des dérivées et utiliser une descente de gradient (rapide)
Solution possible problème original
Solution possible problème relaxé
0
1
Il existe une grande variété d’interpolations possibles
0
1

## Slide 15
Maintenant, au travail !
On suit désormais le déroulé de l’énoncé qui vous a été distribué.
On va implémenter l’optimisation topologique d’un transformateur par une méthode à densité

## Slide 16: Outils et vocabulaire mathématiques
2
Ecrivons l’équation de la magnétostatique (on suppose le fer linéaire)
Équation « forte » 3D :
Que vaut la formulation variationnelle associée ?
Potentiel vecteur
Densité de courant
Réluctivité magnétique (inverse de la perméabilité)
Question 1 (p. 2): Que devient cette équation en 2D ?

## Slide 17: Outils et vocabulaire mathématiques
2
Réécriture d’une équation au sens « faible » sur un domaine , en utilisant des intégrales.
Exemple :
Fonction test
Ensemble bien choisi, tel que :
L’intégrale existe
vérifie certaines conditions limites.
= ensemble des fonctions définies sur , telles que et
= ensemble des fonctions nulles sur
Formulation variationnelle

## Slide 18: Outils et vocabulaire mathématiques
2
Prenons , étant un ensemble de fonctions suffisamment régulières :
2 dérivées composées… bof.
Intégration par partie généralisée :
Formule de Leibniz :
Théorème de la divergence :
1 seul degré de dérivation…
… mais apparition d’un terme de bord
Question 2 (p. 3): Formulation variationnelle magnétostatique 2D ?

## Slide 19: Outils et vocabulaire mathématiques
2
On obtient donc :
Il est temps de s’intéresser à l’espace : on considère des conditions limites de Dirichlet homogène sur le bord.
Et c’est tout ! Mais pourquoi s’embêter comme ça ?
Question 3 (p. 3): Justifier qu’imposer sur impose un champ tangentiel au bord.

## Slide 20: Outils et vocabulaire mathématiques
2
Car les formulations variationnelles sont la base de la
méthodes des éléments finis
FEniCSx | FEniCS Project
FreeFEM - An open-source PDE Solver using the Finite Element Method
ONELAB: Open Numerical Engineering LABoratory
Netgen/NGSolve
Il existe des solveurs gratuits, open-source et flexibles qui calculent la solution à partir de sa formulation variationnelle.

## Slide 21: Implémentation
3
Si vous avez déjà suivi les instructions d’installation :
1) Ouvrez une console Anaconda et écrivez :
conda activate tutoriel_optim_topo
jupyter notebook
2) Ouvrez le répertoire avec l’explorateur de fichiers de Jupyter
Place au code !
Ouvrez vos ordinateurs, et téléchargez le répertoire suivant sur votre bureau :
https://github.com/tcherrie/tutoriel_optimisation_topologique_GDR_SEEDS

## Slide 22: Implémentation
3
Si vous n’avez pas installé NGSolve
Option 1 : Binder
Ouvrez le fichier readme du répertoire github
Cliquez sur
Espérez, et si ça se bloque, vous pouvez réessayer 2-3 fois… sinon :
Option 2 : JupyterHub (GeePs)
Se connecter à https://connectme.geeps.centralesupelec.fr:555
S’identifier avec les id et mots de passe fournis
Option 3 : Installation locale ()
Suivre les instructions sur le readme du répertoire GitHub

## Slide 23: Implémentation
3
Si vous n’êtes pas familier des notebooks Jupyter, commencez par ouvrir 1-Guide Jupyter.ipynb
Ouvrez également en arrière plan 2-BaseNgSolve.ipynb
(exemples de syntaxe NGSolve)
Enfin, ouvrez le document principal
3-Optimisation topologique d'un transformateur.ipynb
et laissez vous guider.

## Slide 24: Annexes
Dérivée totale vs dérivée partielle
On pose la fonction à deux variables , avec
Calculer la dérivée totale
Comme , on a donc
Calculer la dérivée partielle
Cela signifie dériver formellement par rapport à , les autres variables étant fixées même si elles dépendent de

## Slide 25: Annexes
Dérivée totale vs dérivée partielle
Ici : , donc
Remarque 1: La dérivée partielle dépend de l’écriture de
Ces deux fonctions sont égales mais n’ont pas les mêmes dérivées partielles:
arbitraire

## Slide 26: Annexes
Dérivée totale vs dérivée partielle
Remarque 2: La dérivée totale est indépendante de l’écriture de f
On peut d’ailleurs le démontrer avec la règle de la chaîne :
Remarque 3: Toute dérivée partielle est « facilement » calculable.

## Slide 27: Annexes
Dérivée directionnelle (totale)
La dérivée partielle est donc un outil commode pour dériver par rapport à des variables qui sont en fait des fonctions interdépendantes.
Et lorsque ces fonctions sont des champs de l’espace ?
Généralisation :
Fonction
Variables (champs)
Direction de perturbation de

## Slide 28: Annexes
Exemple à 1 variable : la position du centre de gravité vis-à-vis de la répartition de densité
La variation de position de dépend de la manière dont on perturbe la répartition

## Slide 29: Annexes
On pose la masse globale de ou de la perturbation, on obtient :
Développement limité :

## Slide 30: Annexes
Application au Lagrangien :
Calcul des trois dérivées directionnelles partielles :

## Slide 31: Annexes
Règle de la chaîne – dérivée directionnelle
Dérivées partielles
Dérivée totale (considérée comme une direction de perturbation)
À comparer à la formule traditionnelle lorsque les variables ne sont pas des champs :
C’est la même formule, sauf qu’il n’y a qu’une seule « direction » possible à l’évolution des variables

## Slide 32: Annexes
Gradient
Le gradient peut être interprété comme la direction de perturbation qui maximise la variation de .
Dans le cas particulier suivant :
Il suffit d’enlever l’intégrale et le !
Exemple :

## Slide 33: Méthode de l’adjoint discrétisée (modèle linéaire)
On a un vecteur de variables d’optimisation , et une fonction objectif .
On ne connaît pas l’expression de , mais on sait que et sont liés par le système linéaire :
On veut calculer chaque composante du gradient par la règle de la chaîne :
Astuce : On dérive le système physique par rapport à , puis on applique la règle de la chaîne :
Terme dur à calculer
On réécrit donc :
Avec solution du système adjoint :

## Slide 34: Méthode de l’adjoint discrétisée (modèle non linéaire)
On a un vecteur de variables d’optimisation , et une fonction objectif .
On ne connaît pas l’expression de , mais on sait que et sont liés par le système linéaire :
On veut calculer chaque composante du gradient par la règle de la chaîne :
Astuce : On dérive le système physique par rapport à , puis on applique la règle de la chaîne :
On réécrit donc :
Avec solution du système adjoint :
Opérateur tangent (le même que dans Newton Raphson)